Załącznik 12a

Tabela elementów jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia

| Lp. | Wybrane parametry techniczne | Ilość | Przykładowy typ urządzenia Producent – spełniający podstawowe i szczegółowe parametry równoważności | Urządzenia/materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia | Wymagane dokumenty dla oceny równoważności (np. karta katalogowa, DTR, instrukcje, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 40 m3/h, Wykonanie - stal nierdzewna, a = 16 mm, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny DN100, L = 3 m, | 1 kpl. | np. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01, DN100, U = 400 V, P1 = 0,75 kW, P2 = 0,5 kW | 1 kpl. | np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw przepływomierza elektromagnetycznego PM-4.01, Czujnik przepływu Q = 0 - 40 m3/h, DN100, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, Wyjście analogowe | 1 kpl. | np. typ Promag DN100 prod. E+H lub inny równoważny* |  |  |
| 5. | Moduł rejestracyjny przepływu RE-4.01, rejestracja ilości i dostawcy ścieków, wydruk danych, drukarka | 1 kpl. | np. typ BT-RE-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 6. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urządzeń technologicznych stacji odbioru ścieków wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | 1 kpl. | np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 7. | Zestaw montażowy i instalacyjny do urządzeń stacji - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 2. | ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01, Q = 10 m3/h, L = 2 × 1,0 m,  = 20 gO2/m3´m | 1 kpl. | np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-1.03, Q = 15 m3/h, H = 5 m, Wirnik o swobodnym przepływie, DN65 mm, P1 = 1,1 kW, P2 = 0,75 kW | 1 kpl. | np. typ AmaPorter 603 D prod. KSB lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi technologiczne - Czujniki poziomu PL-1.05 /1 szt. | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Rozdzielnica serwisowa RS-1.02 dla urządzeń technologicznych wraz z zestawem montażowym - komplet | 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 6. | Uchwyt dla podnośnika do wyciągania pomp, wykonanie stal nierdzewna | 1 kpl. | --- |  |  |
| 7. | Kominek wentylacyjny DN100, wykonanie stal nierdzewna | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | POMPOWNIA GŁÓWNA | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01, Q = 40 m3/h,  =2 cm, Wykonanie - stal nierdzewna | 1 kpl. | np. typ BT-600 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Pompa zatapialna PS-1.01÷PS-1.02, Q = 24 m3/h, H = 9,5 m, P1 = 4,0 kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik o swobodnym przepływie DN65 mm, o = 2900 min-1 | 2 kpl. | np. typ AmaRex F65-170/120 prod. KSB lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 - komplet - Czujniki poziomu PL-1.01¸PL-1.04 /2 szt. | 2 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Pompa zatapialna Rezerwa magazynowa, Q = 24 m3/h, H = 9,5 m, P1 = 4,0 kW, P2 = 1,5 kW, Wirnik o swobodnym przepływie DN65 mm, o = 2900 min-1 | 1 kpl. | np. typ AmaRex F65-170/120 prod. KSB lub inny równoważny* |  |  |
| 6. | Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01, wykonanie stal ocynkowana, udźwig m = 100 kg | 1 kpl. | np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 7. | Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urządzeń technologicznych wraz z zestawem montażowym - komplet | 1 kpl. | np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 8. | Kominek wentylacyjny DN100, wykonanie stal nierdzewna | 2 kpl. | --- |  |  |
| 4. | ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | Sito skratkowe SI-01, Q = 25 m3/h,  = 3 mm, P1 = 0,12 kW, P2 = 0,1 kW, Wykonanie - stal nierdzewna | 1 kpl. | np. typ B6-25/0.12 prod. Dynamik Filtr lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Wanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h Wykonanie - stal nierdzewna | 1 kpl. | np. typ BT-SI-01/25 prod. prod. Dynamik Filtr lub inny równoważny* |  |  |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | ANTRESOLA - transport skratek | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Przenośnik śrubowy skratek SL-1.01, Q = 2 m3/h, L = 8,5 m, DN = 160 mm, P1 = 2,2 kW, P2 = 1,5 kW, Wykonanie - obudowa / śruba - stal nierdzewna / konstrukcyjna | 1 kpl. | np. typ BT-SL160-8,5/2,2 prod. prod. Dynamik Filtr lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 1000 l, tworzywo sztuczne lub stal ocynkowana | 2 kpl. | np. typ P.1.1.C prod. EKOPIL lub inny równoważny* |  |  |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 6. | REAKTOR BIOLOGICZNY - Separator zawiesiny / Piaskownik | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | Separator zawiesiny / Piaskownik pionowy PP-01, System BT-flowmix lub równoważny*, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-01, Q = 10 m3/h, V = 15 m3, DN500/150 | 1 kpl. | np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-04, Q = 5 m3/h, p = 0,1 bar, DN100, materiał PEHD | 1 kpl. | np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 3. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 7. | REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | Selektor beztlenowy SE-01÷SE-02, System BT-flowmix lub równoważny*, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-02, DR-03, Q = 10 m3/h, E < 1 kgO2/d, V = 15 m3, DN150 | 2 kpl. | np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02 | 2 kpl. | --- |  |  |
| 8. | REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | Układ dystrybucji powietrza UD-02, systemu BT-airmix lub równoważny*, Układ napowietrzanie/mieszanie, Q = 800 m3/h PE/PVC, P = 1 bar, Zawory odcinające DN32/PVC I = 16 szt., Węże elastyczne DN32/PVC L = 300 m | 1 kpl. | np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe U = 230 V | 1 kpl. | np. typ COS4 prod. E+H lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-08, L = 2,0 m, = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, Materiał - elastomer/silikon | 8 kpl. | np. typ Q2 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny* |  |  |
| 6. | Układ dyfuzorów DP-09 ÷ DP-16, L = 3,0 m,  = 23 gO2/m3m, H = 2 cm, Materiał - elastomer/silikon | 8 kpl. | np. typ Q3 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny* |  |  |
| 7. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 8. | Osadnik wtórny pionowy OW-01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 45 m3, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny* w skład którego wchodzi: - Zatopione koryto zbiorcze DN100, Q = 30 m3/h - Komora zbiorcza regulacji poziomu, Q = 30 m3/h, H = 10 cm - Układ odprowadzania części pływających DN100, Q = 0 - 30 m3/h | 1 kpl. | np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 9. | Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 10. | Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 11. | Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03, PVC/DN100, Q = 0 - 30 m3/h, p = 0,1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 12. | Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 13. | Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TE-31, D = 10,5 m, Materiał - stal ocynkowana | 1 kpl. | np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 14. | Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 10,5 m, Materiał - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym | 1 kpl. | np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 15. | Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 9. | POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urządzeń technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny* z możliwością przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego | 1 kpl. | np. typ BT-RT-01 lub RT-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki", rys. TE-51.00 ÷TE-53-00 (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) - Lista kablowa: Kabel YDY 5x4 L= 150 m,YDY 5x1,5 L= 300 m, YDY 3x1,5 L= 800 m, KY 5x2,5 L= 50 m, YKY 5x1,5 L= 200 m, YKY 3x1,5 L= 50 m, LiYCY 10x1,5 L= 30 m, GsLGs 4x1,5 L= 20 m, GsLGs 4x4 L= 20 m, LGY 10 żo L= 200 m, Końcówka kablowa oczkowa KOI-10 ø8mm I= 200 szt., Opaska zaciskowa 4,8×250 I= 10 kpl. | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Dmuchawy rotacyjne typu Root’s w obudowie dźwiękochłonnej DM-01÷ DM-03, Q = 160 m3/h, p = 0,6 bar, P1 = 5,5 kW, P2 = 4,3 kW, dT < 90 C, Lo < 76 dB | 3 kpl. | np. typ GM-3S prod Aerzen lub RBS-15 prod. Robuschi lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01, DN100, Q = 800 m3/h, p = 1 bar, Materiał - stal ocynkowana / Wyposażenie: - Napowietrzanie selektorów ZM-01/ 1szt. - Pompa odprowadzenia osadu ZM-02 / 1szt. - Pompa odprowadzenie części pływających ZM-03 /1szt. - Pompa odprowadzenie pulpy piaskowej ZM-04 /1szt. - Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt. - Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01 /1szt. - Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 /1szt. - Napowietrzanie zbiornika ścieków dowożonych ZR-03 /1szt. - Klapy z siłownikiem elektrycznym KL-01.1-KL-02.2 / 4 szt. | 1 kpl. | np. typ BT-UD-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 5. | Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 10. | ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO | 2 kpl. |  |  |  |
| 1. | System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01÷ZO-3.02, Q = 10 m3/h, L = 2 m, PVC DN200 | 1 kpl. | np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Układ napowietrzania DR-3.01÷DR-3.02, dyfuzor rurowy L = 2×1,0 m,  = 20 gO2/m3m, Materiał - EPDM, DN32 | 1 kpl. | np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Kominek wentylacyjny DN100, wykonanie stal nierdzewna | 1 kpl. | --- |  |  |
| 11. | POMIAR PRZEPŁYWU | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Zestaw przepływomierza PM-1.01, Czujnik przepływu Q = 0 - 80 m3/h, DN150, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C | 1 kpl. | np. typ Promag DN150 prod. E+H lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 12. | MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU | 1 kpl. |  |  |  |
| 1. | Prasa taśmowa do odwadniania osadu PT-3.01, Qh = 1 - 2 m3/h, Qmax = 20 - 80 kgs.m./h / Moc silnika taśmy P = 0,75 kW /, Moc silnika mieszacza P = 0,55 KW, Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02, Q = 4 m3/h, P = 2,2 kW, p = 5 bar / Sprężarka KO-01, Q = 100 l/min, P = 10 bar, P = 1,1 KW | 1 kpl. | np. typ NP08 AD prod. TECHNOGANGHI / EKOFINN-POL lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa osadu PD-3.02, Q = 4,0 m3/h, P = 3,0 KW, p = 1 bar | 1 kpl. | np. typ BT-UD630 prod. BIO-TECH z pompą śrubową osadu PF-MH060-B2 lub inny równoważny* |  |  |
| 3. | Układ odzysku wody FW-3.01, s = 0,2 mm z pompą PS-3.01, Q = 4 m3/h, P = 0,7 kW, p = 0,5 bar, układ filtrów - 2 szt. | 1 kpl. | np. typ BT-FW-200-4/0,55 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01, V = 1 m3, P = 1,1 kW, Pompa dozującą PD-3.01, Q = 0,3 m3/h, P = 1,1 kW | 1 kpl. | np. typ BT-SD-FLOK-1000 prod. BIO-TECH lub typ CMP10 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny* |  |  |
| 6. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 7. | Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01, DN160, l = 4,0 m, P = 1,5 kW, Stal nierdzewna | 1 kpl. | np. typ PS160-4,0/1,5 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny* |  |  |
| 8. | Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet | 1 kpl. | --- |  |  |
| 9. | Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | 1 kpl. | np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny* |  |  |
| 10. | Kontener na osad odwodniony KP-7, lakierowany Wymiary: szer./wys./dł.: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do załadunku systemem ramowym | 1 kpl. | np. typ KP-6,0 prod. MJB lub inny równoważny* |  |  |
| 11. | Urządzenie specjalistyczne - przyczepa jednoosiowa, Wymiary 2700 × 2000 × 1650 mm, Ciężar 1.080 kg, Ładowność 2.400 kg, Rozstaw osi 1.400 mm | 1 Kpl. | np. typ SAM prod. TEWEKS AUTO lub inny równoważny* |  |  |
| 13. | STACJA WAPNOWANIA OSADU |  |  |  |  |
| 1. | Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P = 0,37 kW, V = 0,4 m3, Filtr przeciwpyłowy, Elektrowibrator, Wykonanie stal nierdzewna | 1 kpl. | np. typ MHIG-03 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny* |  |  |
| 2. | Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 3. | Dozownik śrubowy wapna SL-3.03, m = 12 - 70 kg/h, L = 5,0 m, Φ108, P1 = 1,10 kW, P2 = 0,4 kW, Wykonanie - obudowa /Stal nierdzewna, Śruba /Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie | 1 kpl. | np. typ PS108-5,0/0,55 prod. EKOFINN-POL lub inny równoważny* |  |  |
| 4. | Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-03 | 1 kpl. | --- |  |  |
| 5. | Szafka elektryczno-sterownicza dla urządzeń technologicznych stacji wapnowania osadu wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) | 1 kpl. | --- |  |  |

* w przypadku zastosowania urządzenia równoważnego należy podać jego typ oraz dołączyć niezbędne dokumenty dla oceny równoważności