Załącznik nr 9 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

A) ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE NASTĘPUJĄCYCH RODZAJÓW ODPADÓW:

- z zamieszkałych posesji:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01,

- segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

- papier i tektura (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

- metale i tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych)

- szkło (bezbarwne i kolorowe)

- odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

- z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe odpady komunalne:

- przeterminowane leki o kodzie 20 01 32

- zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36,

- odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07

- odpady budowlano-rozbiórkowe  o kodach z grupy 17

- zużyte opony o kodzie 16 01 03

- chemikalia o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15* 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*

- inne odpady niebezpieczne (lakiery, resztki farb, impregnatów, olei mineralnych                    i syntetycznych, benzyna, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach)

- lampy żarowe, halogenowe i świetlówki

- popiół

- segregowane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

- papier i tektura (odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury)

- metale i tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych)

- szkło (bezbarwne i kolorowe)

- odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

- przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 – wykaz punktów:

  - apteka w miejscowości  Radoszewice (odbierane minimum 1 raz w roku lub w/g zgłoszenia Zamawiającego).

B) WYPOSAŻENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

- W ramach zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki – Siemkowice ul. Parkowa 2 B.

- PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki tak, aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siemkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Siemkowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice. Wielkość pojemników (kontenerów) należy dostosować do ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców i częstotliwości odbioru odpadów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Odbiór odpadów będzie wykonywany w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez pracownika Zamawiającego. Pojemniki powinny być zamknięte lub zabezpieczone przed wypadaniem odpadów na zewnątrz.

- Zamawiający odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK i wokół niego czystości i porządku.

- Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siemkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Siemkowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice.

- Odbiór odpadów z PSZOK odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

C) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

- Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do zrealizowania wywozu odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych. Wywóz odpadów wielkogabarytowych w ramach umowy powinien być zrealizowany 1 raz w roku w miesiącu ustalonym z Zamawiającym. Zbiórka obejmuje: odpady wielkogabarytowe: (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny), metale (złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, świetlówki i wszelkiego rodzaju lampy), urządzenia zawierające freony (lodówki), zużyte opony, odpady niebezpieczne np. resztki farb, lakierów, impregnatów, olei mineralnych i syntetycznych, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane). Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo poprzedzone akcją informacyjną i uzgodnieniami                                     z Zamawiającym.

- Zbiórka polega na:

- załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość zamieszkałą do drogi publicznej,

- zagospodarowaniu odebranych odpadów,

- posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady, jeżeli do zanieczyszczenia terenu doszło z winy Wykonawcy w wyniku niewłaściwego odbioru,

- Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.

D) OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA POJEMNIKÓW

- Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie  do zapewnienia posiadaczom nieruchomości zamieszkałych pojemników na odpady przystosowanych do opróżniania mechanicznego o pojemnościach i właściwościach określonych w uchwale Rady Gminy Siemkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwale Rady Gminy Siemkowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice według kolorystyki zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne. Pojemniki powinny być w odpowiednim kolorze i oznakowane czytelnym napisem:

- „BIO” – pojemnik koloru brązowego;

- „PAPIER” – worek koloru niebieskiego;

- „SZKŁO” – pojemnik koloru zielonego;

- „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – pojemnik koloru żółtego;

- „ZMIESZANE” – oznaczenie kolorystyczne inne niż dla odpadów segregowanych.

- Pojemniki z tworzywa sztucznego powinny spełniać następujące wymagania:

- Powinny być odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i nagrzewanie

- Powinny być wyposażone w kółka,

- Klapa powinna być szczelnie zamykana,

- Powinny posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

- Korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżniania przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,

- Powinny spełniać wymagania Polskiej Normy PN- EN 840,

- Powinny być kompletne i zdatne do użytkowania.

Wykonawca obowiązany jest na bieżąco kontrolować stan techniczny pojemników, naprawiać je lub wymieniać w razie potrzeby. Ewentualnych roszczeń za zniszczenie pojemników z winy właściciela nieruchomości może dochodzić na drodze cywilnej. Roszczenia nie mogą dotyczyć zniszczeń   wynikających ze zużycia materiałowego, pęknięć czy uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu i załadunku.    W przypadku uszkodzenia pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest do  wymiany uszkodzonego pojemnika na technicznie sprawny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od  dnia powzięcia wiadomości o uszkodzeniu.

- Zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju  pojemników wraz z ilością mieszkańców w poszczególnych miejscowościach określa załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy wykaz danych adresowych, numerów posesji, rodzaju pojemników będzie stanowił załącznik do umowy i  będzie on w trakcie realizacji umowy  na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników czy odbioru istniejących pojemników z nieruchomości   stosownie do wprowadzonych zmian. Przedmiotowe zmiany nie będą powodowały konieczności sporządzenia aneksu do umowy ani nie wpłyną na zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Pojemniki stanowią własność Wykonawcy a w okresie realizacji niniejszego zamówienia są użyczane Zamawiającemu. Pojemności pojemników wskazane przez Zamawiającego  są wartościami minimalnymi, a za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie innych większych pojemników. Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach za jego zgodą dopuszcza się możliwość dostarczenia w zamian za pojemniki 240 l - dwa pojemniki po 120 l.

- W przypadku aktualizacji wykazu o którym mowa w pkt 3 polegającego na rozszerzeniu zakresu punktów wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia do odbioru i zagospodarowania tych odpadów.

- Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. W terminie do 10.01.2021 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzajach pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 31.12.2020 r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).

- Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki w ilości i o rodzajach wynikających z potrzeb Zamawiającego, z uwzględnieniem uchwał Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemkowice w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy w tym minimum:

| Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Wielkość kontenera / pojemnika |
| --- | --- | --- |
| Szkło | 20 01 02 – szkło 15 01 07 – opakowania ze szkła | 4 m3 |
| Papier, tektura | 20 01 01 – papier i tektura 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury | 1100 l |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 – tworzywa sztuczne 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych oraz styropian opakowaniowy | otwarty 10 m³ |
| Metal | 20 01 40 – metale 15 01 04 – opakowania z metali | 240 l |
| Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe | 240 l |
| Odpady ulegające biodegradacji, kuchenne, zielone | 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji | 1100 l |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe | otwarty 10 m³ |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne | 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 20 01 21* - lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23* - urządzenia zawierające freony | 1100 l |
| Chemikalia | 20 01 13* - Rozpuszczalniki 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 – Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 240 l |
| Odpady budowlane i rozbiórkowe | 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 02 - gruz ceglany 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 80 - 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | otwarty 10 m³ |
| Odpady budowlane i rozbiórkowe | 17 06 04 – odpadowa wełna mineralna bez zanieczyszczeń | 1100 l |
| Odpadowa papa | 17 03 80 – odpadowa papa | 1100 l |
| Zużyte opony | 16 01 03 – zużyte opony | otwarty 7 m³ |
| Zużyte baterie i akumulatory | 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 20 l |
| Tekstylia | 20 01 11 - tekstylia | 1100 l |
| Popiół, żużel paleniskowy | 20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 1100 l |
| Przeterminowane leki | 20 01 31 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 20 l |
| Świetlówki | 20 01 21 – Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 240 l |
| Igły i strzykawki | 20 01 99 – odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek | 20 l |

- Wykonawca wyposaży punkt, w którym odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.

- Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy wykonawcy, wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt.

E) CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZASADY ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIA ICH.

- Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na   zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Siemkowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz uchwałą Rady Gminy Siemkowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Siemkowice dostosowanych do obecnie obowiązujących przepisów prawa w terminach wynikających z tych ustaw.

- Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietników, do których zapewniony jest swobodny dojazd i dostęp z zewnątrz. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, z niżej wymienioną częstotliwością:

- PAPIER – papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał

- SZKŁO – szkło bezbarwne i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał

- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – metale i odpady opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc

- BIO – odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – od kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

- ZMIESZANE – odpady zmieszane – od kwietnia do października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

- Dopuszcza się możliwość gromadzenia przez właścicieli nieruchomości w miesiącach listopad – kwiecień popiołu z gospodarstw domowych w pojemnikach wykorzystywanych poza wskazanym okresem do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji lub na odpady zmieszane.

- Odbiór i wywóz odpadów komunalnych wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym lub przesunie się o jeden tydzień.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Siemkowice przy współpracy i uzgodnieniach 
z Zamawiającym oraz przekazania go zamawiającemu w formie elektronicznej. Po zaakceptowaniu harmonogramu wywozu odpadów przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek  dostarczenia go do wszystkich nieruchomości zamieszkałych do dnia 15.01.2021 r.

- Zmiany harmonogramu w trakcie realizacji umowy wymagają zgody Zamawiającego i formy pisemnej.

- Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK tak, aby zapewnić  możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia częstotliwości odpadów zielonych w okresie od maja do sierpnia.

- W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości.

- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywała 1 raz w roku w miesiącu ustalonym wcześniej z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do odebrania większej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego.

F) KONTROLA OBOWIĄZKU SEGREGOWANIA ODPADÓW.

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych.

- W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) w innym terminie jednak nie później niż w kolejnym terminie odbioru odpadów zmieszanych zgodnym z harmonogramem. W takim przypadku ze względu na fakt zajęcia pojemnika na selektywną zbiórkę Wykonawca odbierze nagromadzone odpady w miesiącu następującym po miesiącu, w którym stwierdzono nie wykonanie segregacji, zgromadzone przez właściciela nieruchomości również w workach. Ponadto Wykonawca w takim przypadku umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. kartka samoprzylepna) informujący właściciela nieruchomości o fakcie stwierdzenia braku segregacji odpadów i dokonaniu zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.

- O zaistniałych sytuacjach Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną faxem lub pisemnie w terminie 7 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: datę zaistniałego zdarzenia, adres nieruchomości, krótki opis zaistniałego wydarzenia oraz dokumentację fotograficzną obrazującą wydarzenie w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nieruchomości.

G) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO PROWADZENIA I PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

- Zbiorcze zestawienie z podziałem na miejscowości do dnia 10.01.2021 określające ilości 
i rodzaje pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach.

- Raportów miesięcznych  zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych  pojemników w danym kwartale wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury).

- Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz informacji o ilościach odpadów odebranych z PSZOK w okresie trwania umowy, w terminach tam określonych.

- Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca.

H) PRZEKAZYWANIE ODPADÓW PRZEZ WYKONAWCĘ

- Wykonawca zobowiązany jest tak opracować harmonogram odbioru odpadów tak, aby zbierane były tylko na terenie gminy Siemkowice. Nie dopuszcza się zbierania (dopełniania pojazdów odpadami) z terenu innych gmin. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych i pozostałych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

I) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DOTYCZĄCA ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW Z TERENU GMINY W ROKU POPRZEDNIM ORAZ DANE DOTYCZĄCE LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY SIEMKOWICE.

- W celu ułatwienia Wykonawcom obliczenia ceny ofertowej Zamawiający podaje ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

| Kod Odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odebranych odpadów w 2019 r. |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Niesegregowane zmieszane odpady komunalne | 557,24 Mg |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 162,140 Mg |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 93,130 Mg |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 21,840 Mg |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 70,000 Mg |

Ilość wytwarzanych odpadów, przedstawionych w tabelach powyżej, nie jest zależna
od Zamawiającego. Przedstawione wielkości mogą ulec zmianie w okresie objętym zamówieniem, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane ilości należy traktować, jako orientacyjne przy kalkulacji oferty i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości lub ich przekroczenie.

- Liczba deklaracji z gospodarstw domowych ogółem (stan na 15.11.2019 r.) – 1321;
Liczba osób zamieszkujących te gospodarstwa – 4188

- Liczba mieszkańców w gminie w gminie według stanu wykazanego w ewidencji ludności (stan na 17.09.2019 r.) – 4884 zameldowanych

Powierzchnia gminy – 100 km2