Siemkowice, dn. 06.06.2012 r.

IRŚ.ZP-271.12.2012

Wykonawcy wszyscy

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012”

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców w dniu 04.06.2012 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający przestawia następujące wyjaśnienia:

Treść zapytań:

- W Opisie zmian adaptacyjnych oraz Opisie do zagospodarowanie terenu zostały zamieszczone parametry dotyczące nawierzchni sztucznej. Zapis taki jest sprzeczny z założeniami Programu Budowy Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012. W związku z powyższym proszę i skorygowanie parametrów w ww. opisach na parametry określone z SIWZ, które są zgodne z Programem Budowy Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012.

- Zgodnie z SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej w technologii typu EPDM (7+7 mm), natomiast wg Opisu zmian adaptacyjnych nawierzchnię tę należy wykonać w technologii typu natrysk. Prosimy o sprecyzowanie tych rozbieżności.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1 Parametry dla wariantu 1 o wysokości włókna 60 mm zgodnie z Programem Budowy Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012.

Ad. 2 Parametry dla wariantu 1 nawierzchni poliuretanowej w technologii EPDM dla boiska wielofunkcyjnego zgodnie z Programem Budowy Kompleksu Boisk Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012.

Dane techniczne projektu wykonawczego ogrodzenia i opis wiodących parametrów równoważności powyższego elementu.

Parametry techniczne nie mniejsze jak dla systemu : BEKAFOR.

Ogrodzenie terenu boisk na słupkach stalowych zgodnie z dokumentacja projektową. Wypełnienie z  ogrodzenia z paneli . Wysokość min 4m. Rozstaw słupków od minimum 2,00 m do maksimum 5,00 m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych. Szerokość furtki od 1,10  do 2m, bramy od 2,5 do 4,0 m, wysokość do wyboru. Piłko chwyty o wysokości min 6 m za bramkami na szerokość pola bramkowego, także z paneli systemowych jak ogrodzenie wykonane na szerokości pola bramkowego i wysokości 6m.  Dodatkowo z siatki demontowanej na okres zimowy materiałowe lub z tworzywa sztucznego na wysięgnikach zamontowanych do słupków paneli piłko chwytów 6 m  ogrodzeniowych o wysięgu 50 cm na szerokość jak ogrodzenia za bramkami. System piłko chwytów za bramkami składać się powinien z ogrodzenia o zwiększonej  wysokości do  6 m i siatki materiałowej na  wysięgnikach 50 cm ( wymiary siatki szerokość 18 m wysokość 6 m ) .

Wybór bram , przesuwne czy rozwierne, uzależniony będzie od wyboru systemu ogrodzenia panelowego przez Oferenta. Zamawiający dopuszcza do zastosowania oba warianty systemu otwierania bram i furtek zastosowanych. Ogrodzenia panelowe powinno także stanowić system piłko chwytów za bramkami do piłki nożnej do wysokości 6 m na szerokości pola karnego ( wymiary piłko chwytu dla panelu ogrodzeniowego za bramką do piłki nożnej szerokość 18,00 m wysokość 6,00 m ). Dodatkowo  należy zapewnić zabezpieczeni dla ogrodzenia jako siatki  amortyzujące uderzenie piłki na wysięgnikach. (wymiary siatki szerokość 18 m wysokość 6 m ).